## Slide 1
ĮVADAS Į SPECIALYBĘ
MECHANIKOS INŽINERIJA
TA1 · 2026
PBL UŽDUOTIS · TARPINIS ATSISKAITYMAS NR. 1
Keltuvai: raida ir tobulinimo galimybės
Nuo Koliziejaus kabestanų iki traukos liftų — ir kaip šiandien sumažinti judančią masę.
[Grupės pavadinimas]
[Vardas Pavardė, Vardas Pavardė, …]
01 / 14
Notes: Sveiki. Mūsų tema — keltuvai: kaip jie vystėsi ir kur šiandien galima juos patobulinti. Pristatysime TA1 dalį: srities pasirinkimą, raidos analizę, problemą ir inžinerinio sprendimo pagrindimą.

## Slide 2
Kodėl pasirinkome keltuvus
PBL 1 · SRITIS
Keltuvai naudojami pastatuose, automobilių servisuose, statybvietėse ir sandėliuose. Visų jų uždavinys tas pats: saugiai pakelti krovinį ar žmones ir sunaudoti kuo mažiau energijos.
Šioje srityje susitinka pavaros, medžiagos, sauga ir energetika, todėl ji tinka pradedantiems mechanikos inžinieriams.
3–8 %
visos pastato elektros energijos sunaudoja liftai ir eskalatoriai
18 TWh
elektros energijos per metus sunaudoja Europos Sąjungos liftai
iki 66 %
šios energijos būtų galima sutaupyti taikant geriausias technologijas
02 / 14
Šaltiniai: de Almeida ir kt. (2010); Krakowski ir Ruta (2018)
Notes: Keltuvai yra visur, o jų uždavinys visada tas pats — saugiai pakelti ir sunaudoti kuo mažiau energijos. Liftai sunaudoja 3–8 % pastato elektros, ES — apie 18 TWh per metus, o geriausios technologijos leistų sutaupyti iki 66 %.

## Slide 3
Istorinė raida
PBL 2 · RAIDOS SEKA
METAI
SPRENDIMAS
KAS PASIKEITĖ
KRYPTIS
I a.
Koliziejaus keltuvai
Vergai sukdavo kabestanus; lynai ir atsvarai kėlė narvus į areną
raumenų jėga
1846
Hidraulinis kranas (W. Armstrongas)
Hidraulika imta naudoti ir keltuvams
hidraulika
1854
Saugos stabdys (E. Otisas)
Nutrūkus lynui, platformą sulaiko spyruokliniai fiksatoriai
→ sauga
1877
Trinties skriemulys (F. Koepe)
Būgną pakeitė skriemulys, kuris lyną varo trintimi
→ trauka
1880
Elektrinis keltuvas (W. von Siemensas)
Pirmasis elektra varomas keltuvas
elektra
1902
Bereduktorinis traukos liftas (Otis)
Aukštuose pastatuose išstūmė hidraulinį
→ elektra
1925
Automobilių keltuvas (P. Lunati)
Užpatentuotas pirmasis hidraulinis automobilių keltuvas
hidraulika
1996
Liftas be mašinų patalpos (KONE)
Plokščias bereduktorinis variklis įrengtas pačioje šachtoje
kompaktiškumas
2013
Anglies pluošto lynas (KONE)
Liftas gali kilti iki 1 km — dvigubai aukščiau nei anksčiau
lengvinimas
03 / 14
Šaltiniai: Klein (2015); ERIH (b. d.); Otis (1861); The Elevator Museum (b. d.); ETHW (2015); Rotary Solutions (b. d.); KONE Corporation (2026); FMLink (2013)
Notes: Raida: nuo raumenų jėgos Koliziejuje iki hidraulikos, o lemiami lūžiai — Otiso saugos stabdys 1854 m., Koepe trinties skriemulys 1877 m. ir elektrinė traukos pavara. Naujausia kryptis — kompaktiškumas ir lengvesni elementai.

## Slide 4
Veikimo schemos ir vertinimas
PBL 2 · KRITINIS VERTINIMAS
Raumenų jėga
(kabestanas, gervė)
✗ ATSISAKYTA
+
Paprasta, nereikia kuro ar elektros
−
Lėta, vienam keltuvui reikia kelių žmonių
M
Būgninis
keltuvas
✗ ATSISAKYTA
+
Paprasta konstrukcija
−
Didėjant aukščiui būgnas tampa milžiniškas; didelė lyno trūkimo rizika
siurblys
Hidraulinis
keltuvas
≈ RIBOTAI
+
Didelė jėga
−
Grunto taršos ir gaisro rizika; aukštuose pastatuose jį išstūmė elektrinis liftas
atsvaras
stabdys
Trauka su atsvaru
ir saugos stabdžiu
✓ PASITEISINO
+
Tapo šiuolaikinės liftų inžinerijos pagrindu
−
Sunkūs plieniniai lynai; skriemulys turi būti ≥ 40 lyno skersmenų
04 / 14
Principinės schemos supaprastintos. Vertinimas pagal Klein (2015); The Elevator Museum (b. d.); KONE Corporation (b. d., 2026); ETHW (2015); Kalliomaki (2022); Muñoz (2020)
Notes: Keturios principinės schemos. Raumenų jėga — lėta. Būgnas — aukštį riboja jo dydis. Hidraulika — didelė jėga, bet taršos ir gaisro rizika, aukštuose pastatuose išstumta. Pasiteisino trauka su atsvaru ir saugos stabdžiu, tačiau jos trūkumas — sunkūs plieniniai lynai ir didelis skriemulys.

## Slide 5
Kas pasiteisino, o kas — ne
PBL 2 · IŠVADA
✗
NETINKAMI SPRENDIMAI
Raumenų jėga
Per lėta ir per daug darbo jėgos reikalaujanti
Būgnas lynui vynioti
Kėlimo aukštį riboja būgno dydis
Hidraulika aukštuose pastatuose
Išstumta elektrinio traukos lifto
✓
LABIAUSIAI PASITEISINO
Automatinis saugos stabdys 1854
Nutrūkus lynui kabina nebekrenta
Trinties skriemulys su atsvaru 1877
Pakeitė būgną — aukštis nebėra ribojamas
Elektrinė traukos pavara 1902
Aukštuose pastatuose išstūmė hidraulinę
→
Likęs trūkumas — sunkūs plieniniai lynai ir didelis skriemulys. Čia prasideda mūsų problema.
05 / 14
Šaltiniai: Klein (2015); The Elevator Museum (b. d.); KONE Corporation (b. d., 2026); ETHW (2015); Kalliomaki (2022); Muñoz (2020)
Notes: Apibendrinant vertinimą: atsisakyta raumenų jėgos, būgno ir hidraulikos aukštuose pastatuose. Pasiteisino saugos stabdys, trinties skriemulys su atsvaru ir elektrinė traukos pavara. Liko vienas trūkumas — sunkūs lynai ir didelis skriemulys. Nuo čia prasideda mūsų problema.

## Slide 6
Problema: per didelė judanti masė
PBL 1 · PROBLEMA
Kiekvieno važiavimo metu variklis turi pajudinti ne tik krovinį:
Judanti masė = kabina + krovinys + atsvaras + lynai
Atsvaras ≈ kabina + (0,4–0,5) × vardinis krovinys
Atsvaras priklauso nuo kabinos masės, todėl kabinos palengvinimas sumažina ir atsvarą:
−100
KG KABINA
−100
KG ATSVARAS
−200
KG JUDANČIOS MASĖS
+
=
DIDELĖ MASĖ LEMIA
01
galingesnį ir brangesnį variklį
02
didesnes energijos sąnaudas įsibėgėjant ir stabdant
03
storesnius lynus ir didesnį skriemulį
04
didesnes stabdžių ir konstrukcijos apkrovas
06 / 14
Šaltiniai: TK Elevator (b. d.); Cloux ir kt. (1999); KONE Corporation (b. d.)
Notes: Problema — judanti masė. Variklis kiekvieną kartą judina kabiną, krovinį, atsvarą ir lynus. Kadangi atsvaras parenkamas pagal kabinos masę, palengvinę kabiną 100 kg, sumažiname ir atsvarą — iš viso 200 kg.

## Slide 7
Inžinerinis uždavinys
PBL 1–2 · UŽDAVINYS
Sumažinti keltuvo judančių dalių masę, pakeičiant rėmo medžiagą ir kėlimo elementą, išlaikant tą pačią keliamąją galią ir saugos atsargos koeficientus.
NR.
KEIČIAMAS ELEMENTAS
DABAR → SIŪLOMA
KEIČIAMI PARAMETRAI
01
Kabinos ar platformos rėmas
Konstrukcinis plienas → aliuminio lydinys
Profilių matmenys, sienelės storis, jungčių tipas
02
Kėlimo elementas
Plieninis lynas → dengtas plieninis diržas
Diržo plotis, diržų skaičius, atsargos koeficientas
03
Skriemulys ir variklis
Didelis skriemulys → mažesnis skriemulys
Skriemulio skersmuo, variklio sukimo momentas
Plieniniam lynui skriemulio skersmuo turi būti bent 40 kartų didesnis už lyno skersmenį. Plonas diržas leidžia naudoti daug mažesnį skriemulį, todėl varikliui reikia mažesnio sukimo momento.
07 / 14
Šaltinis: Muñoz (2020)
Notes: Mūsų uždavinys — sumažinti judančią masę keičiant rėmo medžiagą ir kėlimo elementą, nekeičiant keliamosios galios ir saugos koeficientų. Keičiame tris dalykus: rėmą, kėlimo elementą ir dėl to — skriemulį su varikliu.

## Slide 8
Rėmo medžiagos parinkimas
PBL 2 · MEDŽIAGOS
Plienas S355
DABAR
Aliuminio lydinys 6082-T6
PASIRINKTA
Anglies pluošto kompozitas
ALTERNATYVA
TANKIS, KG/M³
7850
2700
1600
STIPRUMAS, MPA
355 (takumo riba)
≥ 250 (takumo riba)
≈ 1730 (išilgai pluošto)
TAMPRUMO MODULIS, GPA
210
70
≈ 142 (išilgai pluošto)
SAVITASIS STIPRUMAS, KN·M/KG
≈ 45
≈ 93
≈ 1080
KAINA IR GAMYBA
Pigus, lengvai suvirinamas
Vidutinė kaina, lengvai apdirbamas, atsparus korozijai
Brangus, sunkiai jungiamas ir remontuojamas
SPRENDIMAS
Aliuminio lydinys 6082-T6 — beveik 3 kartus lengvesnis už plieną ir atsparus korozijai. Tamprumo modulis 3 kartus mažesnis, todėl profiliai turės būti didesni, kad rėmas per daug nelinktų.
08 / 14
Šaltiniai: Weerg (2024); Wieland SMH GmbH (2018); The Engineering ToolBox (b. d.)
Notes: Rėmui palyginome plieną, aliuminį ir anglies pluoštą. Anglies pluoštas stipriausias, bet brangus ir sunkiai jungiamas. Renkamės aliuminio lydinį 6082-T6: beveik 3 kartus lengvesnis už plieną. Kadangi jis 3 kartus mažiau standus, profiliai bus didesni.

## Slide 9
Kėlimo elemento parinkimas
PBL 2 · DETALĖS
Plieninis lynas
DABAR
Dengtas plieninis diržas
PASIRINKTA
Anglies pluošto lynas
ALTERNATYVA
SANDARA
Susukti plieniniai lynai
Plieniniai lynai, padengti poliuretanu
Anglies pluošto šerdis su danga
MASĖ
Sunkūs lynai
Diržai iki 20 % lengvesni
500 m lifte judanti masė ≈ 27 t → 13 t
SKRIEMULYS
≥ 40 lyno skersmenų
Apie 85 % mažesnis
—
VARIKLIS
Didelis sukimo momentas
Apie 70 % mažesnis
—
PASKIRTIS
Įprasti traukos liftai
Liftai be mašinų patalpos (Otis Gen2, 2000)
Labai aukšti pastatai — iki 1 km (KONE UltraRope, 2013)
SPRENDIMAS
Dengtas plieninis diržas — sumažina ne tik lyno masę, bet ir skriemulį bei variklį. Anglies pluošto lyno privalumas didžiausias tik labai aukštuose pastatuose.
09 / 14
Šaltiniai: FMLink (2005, 2013); Muñoz (2020); KONE Corporation (b. d.)
Notes: Kėlimo elementui palyginome plieninį lyną, dengtą plieninį diržą ir anglies pluošto lyną. Diržas iki 20 % lengvesnis, leidžia apie 85 % mažesnį skriemulį ir apie 70 % mažesnį variklį. Anglies pluoštas naudingiausias tik labai aukštuose pastatuose, todėl renkamės diržą.

## Slide 10
Išvados
TA1 · APIBENDRINIMAS
1
RAIDA
Keltuvų raidą lėmė dvi pagrindinės problemos: saugumas ir judančių dalių masė.
2
VERTINIMAS
Saugumą iš esmės užtikrino automatinis saugos stabdys ir trinties pavara su atsvaru.
3
PROBLEMA
Naujausia raidos kryptis rodo, kad didžiausias rezervas — lengvesnės judančios dalys.
4
SPRENDIMAS
Siūlome rėmą gaminti iš aliuminio lydinio, o plieninį lyną pakeisti dengtu plieniniu diržu.
10 / 14
Notes: Išvados: raidą lėmė saugumas ir masė; saugumą išsprendė saugos stabdys ir trauka su atsvaru; dabar didžiausias rezervas — lengvesnės dalys; todėl siūlome aliuminio rėmą ir dengtą plieninį diržą. TA2 dalyje suprojektuosime sprendimą ir įvertinsime atitiktį standartams.

## Slide 11
KELTUVAI · TA1
Ačiū
už dėmesį
Klausimai?
11 / 14
Notes: Ačiū už dėmesį. Mielai atsakysime į klausimus.

## Slide 12
Literatūros sąrašas
APA 7 · 1 / 3
Cloux, J.-N., Pougny, J.-P., ir Menard, J.-P. (1999). Elevator with reduced counterweight (JAV patentas Nr. 5984052). Otis Elevator Co. https://patents.google.com/patent/US5984052
de Almeida, A., Dütschke, E., Patrão, C., Hirzel, S., ir Fong, J. (2010). Elevators and escalators: Energy performance and strategies to promote energy efficiency. In Proceedings of the 6th International Conference on Improving Energy Efficiency in Commercial Buildings (IEECB Focus 2010). Fraunhofer. https://publica.fraunhofer.de/handle/publica/367371
The Elevator Museum. (b. d.). Friedrich Koepe [Ištrauka iš J. Simmen ir J. Imorde knygos „A Cultural History of Vertical Transport“]. https://theelevatormuseum.org/koepe.php
The Engineering ToolBox. (b. d.). Engineering materials – properties. https://engineeringtoolbox.com/engineering-materials-properties-d_1225.html
ERIH. (b. d.). Sir William George Armstrong (1810–1900). European Route of Industrial Heritage. https://www.erih.net/how-it-started/stories-about-people-biographies/biography/armstrong
ETHW. (2015). The electric elevator. Engineering and Technology History Wiki. https://ethw.org/The_Electric_Elevator
12 / 14

## Slide 13
Literatūros sąrašas
APA 7 · 2 / 3
FMLink. (2005, birželio 10). Otis introduces Gen2 Comfort flat-belt elevator system. https://www.fmlink.com/otis-introduces-gen2-comfort-flat-belt-elevator-system/
FMLink. (2013, birželio 24). Don't look down: KONE unveils high-rise elevator technology that reaches one kilometer. https://www.fmlink.com/dont-look-down-kone-unveils-high-rise-elevator-technology-that-reaches-one-kilometer/
Kalliomaki, J. (2022). 1927 – The year that set the direction of traction lift engineering for a century. In Proceedings of the 13th Symposium on Lift & Escalator Technologies (T. 13, p. 141–152). https://liftescalatorlibrary.org/paper_indexing/abstract_pages/00000501.html
Klein, C. (2015, birželio 9). 1,500 years later, killer animal elevator returns to Colosseum. History. https://www.history.com/articles/1500-years-later-killer-animal-elevator-returns-to-colosseum
KONE Corporation. (b. d.). It's all about a rope! https://www.kone.co.uk/stories-and-references/stories/its-all-bout-a-rope.aspx
KONE Corporation. (2026, kovo 17). A space-saving innovation that keeps getting better. https://www.kone.com/global/en/newsroom/stories/a-space-saving-innovation-that-keeps-getting-better.html
13 / 14

## Slide 14
Literatūros sąrašas
APA 7 · 3 / 3
Krakowski, T., ir Ruta, H. (2018). Analysis and assessment of energy efficiency of passenger lifts. Advances in Science and Technology Research Journal, 12(3), 257–265. https://doi.org/10.12913/22998624/95165
Muñoz, R. (2020, gruodis). 20 years of innovation. Elevator World. https://elevatorworld.com/?p=14006
Otis, E. G. (1861). Improvement in hoisting apparatus (JAV patentas Nr. 31128). https://patents.google.com/patent/US31128
Rotary Solutions. (b. d.). About. https://rotarysolutions.com/about/
TK Elevator. (b. d.). Counterweights [Classroom on Demand]. https://www.tkelevator.com/us-en/tools/classroom-on-demand/counterweights.html
Weerg. (2024). Technical datasheet: Steel S355J2. https://weerg.com/hubfs/Datasheets/Datasheets%202024/ENG/EN_AcciaioS355J2.pdf
Wieland SMH GmbH. (2018). Material data sheet EN AW 6082. https://www.wieland.com/da/content/download/17142/file/EN-AW-6082_EN.pdf
14 / 14