## Slide 1
Automobiliniai keltuvai
Raida, problemos ir patobulinimo kryptis
PBL užduotis · Tarpinis atsiskaitymas Nr. 1
Dalykas: Įvadas į specialybę · Mechanikos inžinerija
Grupė: [Vardas Pavardė, …] · Dėstytojas: G. Viselga · 2026 m.
Notes: Laba diena. Mūsų tema – automobiliniai keltuvai, kuriais automobiliai keliami servisuose. Parodysime, kaip keltuvai vystėsi, kokių problemų jie turi šiandien ir kaip siūlome patobulinti dvikolonį hidraulinį keltuvą.

## Slide 2
Kodėl pasirinkome automobilinius keltuvus?
2 / 10
PBL · Automobiliniai keltuvai
• Pagrindinė serviso įranga – dvikolonis keltuvas kelia automobilį už kėbulo, todėl ratai laisvi, o apačia lengvai pasiekiama. (AIMS Industrial, n.d.)
• Didelė atsakomybė – automobilis laikomas virš žmogaus; nelaimes dažniausiai lemia operatoriaus klaidos ir apleista priežiūra. (Automotive Lift Institute, n.d.-b)
• Daug mechanikos vienoje vietoje – hidraulinės ir sraigtinės pavaros, metalinės konstrukcijos, fiksatoriai, valdymas.
• Hidraulinis principas – Paskalio dėsnis: F₁ / A₁ = F₂ / A₂, todėl didesnis stūmoklis duoda didesnę jėgą. (LibreTexts, n.d.)
• Elektromechaninis principas – variklis suka sraigtą kolonoje, o veržlė su vežimėliu kyla aukštyn. (Automotive Workshop Services, n.d.)
Notes: Keltuvas yra pagrindinė serviso įranga: jis leidžia pasiekti automobilio apačią. Kadangi automobilis laikomas virš žmogaus, sauga čia ypač svarbi. Keltuvai veikia pagal Paskalio dėsnį arba sraigto ir veržlės principą.

## Slide 3
Istorinė raida
3 / 10
PBL · Automobiliniai keltuvai
Laikotarpis | Sprendimas
III a. pr. Kr. | Archimedas aiškina sverto principą („Duokite man atramos tašką…“)
~10–75 m. | Heronas Aleksandrietis „Mechanikoje“ aprašo kėlimo mechanizmus: svertą, suktuvą, skridinį, pleištą ir sraigtą
I a. pab. | Romėnų kranas su mindomu ratu („polyspastos“) kelia iki ~6000 kg
1795 m. | J. Bramah patentuoja hidraulinį presą, veikiantį pagal Paskalio dėsnį
1925 m. | P. Lunati, įkvėptas kirpyklos kėdės, sukuria pirmąjį hidraulinį automobilių keltuvą
1945 m. | Įkuriamas Automobilių keltuvų institutas (ALI) – pradedami kurti saugos standartai
XX a. 6 deš. | Atsiranda dvikoloniai keltuvai – pigesnė alternatyva į grindis įleidžiamiems
XX a. 8–9 deš. | Plinta paviršiniai keltuvai; požeminiai kritikuojami dėl alyvos nutekėjimo į gruntą
Šiandien | Mobilios kolonos su belaidžiu sinchronizavimu, elektromechaniniai keltuvai
Šaltiniai: Rorres (n.d.); Wikipedia (n.d.-a, n.d.-b, n.d.-c); Rotary Solutions (n.d.); Automotive Lift Institute (n.d.-a); Eter Lifts (n.d.); Metro Magazine (n.d.); JMC Automotive Equipment (n.d.).
Notes: Raida: nuo Archimedo sverto, Herono kėlimo mechanizmų ir romėnų kranų per Bramah hidraulinį presą iki Lunati pirmojo automobilių keltuvo. Vėliau požeminius keltuvus pakeitė paviršiniai, o dabar plinta elektroninis valdymas.

## Slide 4
Keltuvų tipai ir jų vertinimas
4 / 10
PBL · Automobiliniai keltuvai
Tipas | Veikimo principas | Galia | Pasiteisino | Trūkumai
Dvikolonis | Dvi kolonos, svirtys kelia už kėbulo | 4–8 t | Ratai laisvi, pasiekiama visa apačia | Reikia tiksliai parinkti kėlimo taškus
Keturkolonis | Užvažiuojama ant dviejų platformų | iki ~27 t | Didelė galia, tinka saugoti automobilius | Ratai remiasi į platformas
Žirklinis | Žirklinis mechanizmas kelia platformą | 2–3,5 t | Nereikia aukštų lubų | Mažas kėlimo aukštis (0,9–1,2 m)
Įleidžiamas į grindis | Stūmokliai įrengti duobėje po grindimis | 2,5–5 t | Laisvos grindys aplink automobilį | Alyva gali nutekėti į gruntą
Mobilios kolonos | Atskiros kolonos su akumuliatoriais | 7,5–15 t | Perkeliamos, tinka sunkiai technikai | Reikia 4 ir daugiau kolonų
Šaltiniai: AIMS Industrial (n.d.); JMC Automotive Equipment (n.d.); Metro Magazine (n.d.).
Notes: Palyginome penkis pagrindinius keltuvų tipus. Dvikolonis labiausiai paplitęs, nes leidžia pasiekti visą apačią, bet jam svarbi abiejų kolonų sinchronizacija ir teisingi kėlimo taškai. Todėl gilinsimės į jį.

## Slide 5
Šiuolaikinė problema ir inžinerinis uždavinys
5 / 10
PBL · Automobiliniai keltuvai
Dvikolonio keltuvo su lynais problemos
• Lynai išsitempia ir dyla – juos reikia tikrinti kasdien ir reguliuoti kas savaitę ar mėnesį.
• Nevienodas kėlimas – vežimėliai kyla nevienodai, fiksatoriai užsifiksuoja ne vienu metu.
• Kėlimo taškai – netinkama svorio centro padėtis yra dažniausia dvikolonių keltuvų nelaimių priežastis.
• Svirčių fiksatoriai – susidėvėję ar išjungti leidžia svirtims pasislinkti.
Uždavinys
Patobulinti dvikolonį hidraulinį keltuvą, kad abu vežimėliai kiltų vienodai be lynų, fiksatoriai užsifiksuotų kartu, o operatorius būtų įspėtas apie netinkamą automobilio padėtį.
Tikslai:
• keliamoji galia 4 t
• vežimėlių aukščio skirtumas ≤ 5 mm
• kėlimo laikas ≤ 50 s (iki ~1,9 m)
• nereikia reguliuoti lynų
• automatiniai mechaniniai fiksatoriai
Šaltiniai: Mohawk Lifts (n.d.); Best Buy Automotive Equipment (n.d.); CarWorship (2026). Tikslai – mūsų.
Notes: Daugelyje dvikolonių keltuvų kolonas sinchronizuoja plieniniai lynai. Jie išsitempia ir dyla, todėl vežimėliai kyla nevienodai, o fiksatoriai užsifiksuoja ne vienu metu. Dažniausia nelaimių priežastis – netinkamai parinkti kėlimo taškai.

## Slide 6
Sprendimas: keičiami elementai ir medžiagos
6 / 10
PBL · Automobiliniai keltuvai
Elementas | Dabar | Siūloma | Kodėl
Sinchronizacija | Plieniniai lynai | Padėties jutikliai kolonose + valdiklis, reguliuojantis alyvos srautą | Vežimėliai kyla vienodai, nėra lynų tempimo
Fiksatoriai | Gali užsifiksuoti ne vienu metu | Automatiniai mechaniniai fiksatoriai su elektromagnetiniu atleidimu | Užsifiksuoja kartu; EN 1493 reikalauja, kai kėlimas > 500 mm
Svirtys | Užraktai gali susidėvėti | Automatiniai svirčių užraktai + apkrovos jutikliai atramose | Svirtys nepasislenka, įspėjama apie netolygią apkrovą
Kolonos | Plieninė konstrukcija | Plienas S355 (takumo riba 355 MPa) | Stipri, gerai suvirinama konstrukcija
Cilindrų kotai | — | Plienas CK45 su kietuoju chromu | Atsparūs dilimui ir korozijai
Valdymas | Mygtukas | Laikomas mygtukas (judėjimas tik jį laikant) | EN 1493 saugos reikalavimas
Šaltiniai: Mohawk Lifts (n.d.); U.S. Patent No. 6,763,916 (n.d.); BSI (2022); CarWorship (2026); Mailhot et al. (n.d.); Steel Available (n.d.); Myler Hydro (n.d.).
Notes: Siūlome keltuvą su elektronine sinchronizacija: kiekvienoje kolonoje yra padėties jutiklis, o valdiklis reguliuoja alyvos srautą į cilindrus. Lynų nebelieka. Svirtyse – automatiniai užraktai ir apkrovos jutikliai.

## Slide 7
Įprastas ir patobulintas keltuvas
7 / 10
PBL · Automobiliniai keltuvai
Parametras | Su lynais | Patobulintas
Sinchronizacija | Mechaninė (lynai) | Elektroninė
Lynų reguliavimas | Kas savaitę / mėnesį | Nereikia
Aukščio skirtumas | Priklauso nuo lynų | ≤ 5 mm (tikslas)
Fiksatoriai | Ne visada kartu | Užsifiksuoja kartu
Kaina | Mažesnė | Didesnė
Gedimo rizika | Lynų nusidėvėjimas | Jutiklių gedimas
Preliminarus skaičiavimas
Jėga vienam cilindrui:
F = 4000 · 9,81 / 2 ≈ 19,6 kN
Cilindro skersmuo (p = 150 bar):
D = √(4F / (π·p)) ≈ 41 mm → renkamės 45 mm
Siurblio variklio galia:
P = F·v / η = 39 240 · 0,04 / 0,7 ≈ 2,2 kW
Šaltiniai: Mohawk Lifts (n.d.). Lentelės vertės ir skaičiavimas – mūsų apytiksliai įvertinimai.
Notes: Laimime vienodą kėlimą, mažesnę priežiūrą ir didesnę saugą. Kompromisai – didesnė kaina ir priklausomybė nuo elektronikos. Pagal mūsų skaičiavimą užtenka 45 mm cilindrų ir apie 2,2 kW siurblio variklio.

## Slide 8
Išvados
8 / 10
PBL · Automobiliniai keltuvai
• Raida – nuo pirmojo hidraulinio keltuvo (1925 m.) per paviršinius dvikolonius iki elektroninio valdymo.
• Problema – lynai išsitempia, vežimėliai kyla nevienodai, o dažniausia nelaimių priežastis – netinkami kėlimo taškai.
• Sprendimas – elektroninė sinchronizacija, automatiniai fiksatoriai ir svirčių užraktai, apkrovos jutikliai.
• Kompromisas – didesnė kaina ir priklausomybė nuo elektronikos.
Klausimai?
Notes: Apibendrinant: keltuvai vystėsi nuo požeminių hidraulinių iki paviršinių ir elektroniškai valdomų. Dvikolonį keltuvą siūlome patobulinti elektronine sinchronizacija ir automatiniais fiksatoriais. Ačiū, laukiame klausimų.

## Slide 9
Šaltiniai (1/2)
9 / 10
PBL · Automobiliniai keltuvai
AIMS Industrial. (n.d.). Vehicle hoist guide: 2-post, 4-post, scissor & car lifts. https://aimsindustrial.com.au/blogs/product-guides/vehicle-hoist-guide
Automotive Lift Institute. (n.d.-a). ALI history timeline. https://www.autolift.org/automotive-lift-institute-history/
Automotive Lift Institute. (n.d.-b). Lift safety. https://www.autolift.org/news/lift-safety/
Automotive Workshop Services. (n.d.). A major overhaul on a two-post electro-mechanical vehicle hoist. https://automotiveworkshopservices.com.au/vehicle-and-truck-hoists/a-major-overhaul-on-a-two-post-electro-mechanical-vehicle-hoist/
Best Buy Automotive Equipment. (n.d.). Which is safer: 2-post or 4-post lift? https://www.bestbuyautoequipment.com/which-is-safer-2-post-or-4-post-lift-safety-comparison/
BSI. (2022). Vehicle lifts (BS EN 1493:2022). https://www.en-standard.eu/bs-en-1493-2022-vehicle-lifts/
CarWorship. (2026). How vehicle lift safety locks prevent accidents during automotive maintenance. https://www.carworship.com/tips/how-vehicle-lift-safety-locks-prevent-catastrophic-failures-during-maintenance/
Eter Lifts. (n.d.). Origin of the two-post car lift. https://www.eterlifts.com/news/origin-of-the-two-post-car-lift-84982494.html
JMC Automotive Equipment. (n.d.). 8 types of car lifts compared. https://jmcautomotiveequipment.com/pages/jmc-equipment-buyers-guide/vehicle-lifts-different-types-and-how-to-choose-the-right-one.html
LibreTexts. (n.d.). 10.2: Force multiplication. https://eng.libretexts.org/Courses/Northeast_Wisconsin_Technical_College/Fluids_1:_Fluid_Power_and_Pneumatics_(NWTC)/10:_Pascal's_Law/10.02:_Force_Multiplication
Mailhot, L., Mitchell, N., & Jean, S. (n.d.). Arm restraints for vehicle lift and vehicle lift including the same (U.S. Patent No. 11,613,452). https://patents.google.com/patent/US11613452

## Slide 10
Šaltiniai (2/2)
10 / 10
PBL · Automobiliniai keltuvai
Metro Magazine. (n.d.). Diverse vehicle lift designs fit variety of needs. https://www.metro-magazine.com/articles/diverse-vehicle-lift-designs-fit-variety-of-needs
Method and apparatus for synchronizing a vehicle lift (U.S. Patent No. 6,763,916). (n.d.). https://image-ppubs.uspto.gov/dirsearch-public/print/downloadPdf/6763916
Mohawk Lifts. (n.d.). Two post lifts: Hydraulic vs. cable synchronization. https://mohawklifts.com/blog/two-post-lifts-hydraulic-vs-cable-synchronization/
Myler Hydro. (n.d.). CK45 hard chrome-plated rod. https://mylerhydro.com/en/ck45-chrome-rod/
Rorres, C. (n.d.). Quotations about Archimedes' lever. New York University. https://math.nyu.edu/Archimedes/Lever/LeverQuotes.html
Rotary Solutions. (n.d.). About Rotary Solutions. https://rotarysolutions.com/about/
Steel Available. (n.d.). Steel S355: The ideal material for heavy-duty applications. https://www.steelavailable.com/en/steel-s355-the-ideal-material-for-heavy-duty-applications/
Wikipedia. (n.d.-a). Joseph Bramah. https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Bramah
Wikipedia. (n.d.-b). Simple machine. https://en.wikipedia.org/wiki/Simple_machine
Wikipedia. (n.d.-c). Treadwheel crane. https://en.wikipedia.org/wiki/Treadwheel_crane